## Slide 1: 基于ISA-Ga算法优化车 流径路和列车编组计划
汇报人：郑亦凡

## Slide 2: 1. 研究背景 2. 模型建立 3. 优化算法 4. 模型求解 5. 实例验证
2

## Slide 3
1 研究背景
径路选择
求解有向图
编组计划
求解数学规划
优化问题
传统求解
启发式算法
拉格朗日松弛两层求解
…
启发式算法：
· 遗传算法：通过模拟生物进化过程来求解优化问题的随机搜索和优化方法。
· 粒子群算法：基于群体智能的优化算法，通过模拟鸟群或鱼群的行为寻找最优解。
· 蚁群算法：模拟蚂蚁在寻找食物过程中形成路径优化行为的启发式优化算法。
· 禁忌搜索：通过引入禁忌表机制避免重复搜索的局部搜索优化方法。
· 模拟退火：受物理退火过程启发的概率优化算法，用于避免陷入局部最优解。

## Slide 4: 1. 研究背景 2. 模型建立 3. 优化算法 4. 模型求解 5. 实例验证
2

## Slide 5
2 模型建立
问题描述
1
单一方向
径路选择
编组方案
成本最小

## Slide 6
2 模型建立
问题描述
1
目标函数
2
在固定需求下，本质上是一个确定的编组计划产生的所有成本的总和
集结成本
改编成本
运输成本
碳排成本
总成本
车小时单位成本
车小时单位成本
距离单位成本
i-j直达车
（0-1变量）
首次在k改编的车
（0-1变量）
i集结车小时
i-j直达车
（车数）
首次在k改编的车
（车数）
k节省时间
经过k边的车
（车数）
K边距离

## Slide 7
2 模型建立
问题描述
1
目标函数
2
决策变量
3
在固定需求下，本质上是一个确定的编组计划，包含每个车站的编组计划
i-j直达车
（0-1变量）
首次在k改编的车
（0-1变量）
i-j直达车
（车数）
首次在k改编的车
（车数）
经过k边的车
（车数）
1站的编组计划
2站的编组计划
3站的编组计划
发站
到站
路径
首次改编于某站
单一方向上
下游车站编号小

## Slide 8
2 模型建立
问题描述
1
目标函数
2
决策变量
3
约束条件
4
决策变量的设置已经满足了大部分约束条件
（如车流不可分割、径路选择唯一、改编站在径路上等）
主要约束条件：满足车站改编限制
（忽略调车线数量约束和边容量限制约束等）

## Slide 9: 1. 研究背景 2. 模型建立 3. 优化算法 4. 模型求解 5. 实例验证
2

## Slide 10
3 优化算法
改进的模拟退火-遗传算法 (ISA-GA)
Improved Simulated Anneal Genetic Algorithm
对模拟遗传算法进行改进：
· 精英学习
· 交叉操作
· 变异操作
结合了模拟退火和遗传算法：
本质上还是遗传算法，但是在迭代的过程中对相反方向的搜索以一定概率接受。
属于启发式算法：
· 全局搜索能力强
· 适应性和鲁棒性高
· 搜索效率依赖于参数调整
· 精度受限于终止条件
特别适合枚举法时间复杂度过高的问题

## Slide 11: 1. 研究背景 2. 模型建立 3. 优化算法 4. 模型求解 5. 实例验证
2

## Slide 12
4 模型求解
生成初始解
1
1站的编组计划
2站的编组计划
3站的编组计划
基因1
到站
路径
首次改编于某站
遍历发站和到站
决定基因个数
输入地图，随机生成个体（编组方案）
单一方向上
下游车站编号小
发站
基因2
基因3
基因4
基因5
基因6
传统遗传算法建模方式
基因只能由0-1变量决定
基因1
基因2
基因3
基因4
基因5
基因6
染色体1
染色体2
染色体3
从 i 到 j 的编组方式视作染色体
每次进行交叉或变异时
必须多个基因同时操作

## Slide 13
4 模型求解
生成初始解
1
1站的编组计划
2站的编组计划
3站的编组计划
基因1
到站
路径
首次改编于某站
遍历发站和到站
决定基因个数
输入地图，随机生成个体（编组方案）
单一方向上
下游车站编号小
发站
基因2
基因3
基因4
基因5
基因6
计算能量（目标函数）
输入：
运输需求
各站编组车数限制
集结车小时
节省时间
各路径长度
成本换算系数
输出：
改编数是否满足各站编组车数限制
总成本（目标函数，即模拟退火能量）
目标函数最小化问题

## Slide 14
4 模型求解
生成初始解
1
迭代过程 (GA)
2
精英选择
交叉
变异
更优父代1
较次父代2
子代2
父代1
父代2
子代1
子代2
父代
子代

## Slide 15
4 模型求解
生成初始解
1
迭代过程 (GA)
2
解的接受 (SA)
3
终止条件
4
模拟退火：
输入初始温度
每次迭代时温度下降
直到冷却后停止迭代（即温度小于阈值）
解的接受：每次迭代产生新的能量（目标函数）
考虑以下情况：
新能量较低，则接受
新能量较高且，则接受
拒绝

## Slide 16: 1. 研究背景 2. 模型建立 3. 优化算法 4. 模型求解 5. 实例验证
2

## Slide 17
4 模型求解
ISA-GA模型输入
初始生成20个解，目标函数=
群体优化
个体最优
模型参数
线网图可视化
迭代结果

## Slide 18: 谢谢！
部分数学模型参数设置可能不准确（如单位车小时成本转化率）
算法的效率和精度十分依赖算法模型的参数调整
源码开源至：https://github.com/FrdmZheng/ISA_GA_on_railway_planning/